Учебно-методический центр гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности АР Крым Памятка населению. Правила пользования пиротехническими изделиями. При пользовании пиротехникой необходимо строго соблюдать прилагаемые к ним инструкции. Необходимо правильно выбрать место для фейерверка. В идеальном случае это должна быть большая открытая площадка - двор, сквер или поляна - свободная от деревьев и построек. Необходимо внимательно осмотреть выбранное место, нет ли по соседству (в радиусе 50 метров) пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена, т.е. того, что может загореться от случайно попавших искр. Зрители должны находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Категорически запрещается использовать изделия, летящие вверх, рядом с жилыми домами и другими постройками: они могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара. Выбирая пиротехнические игрушки, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. НЕЛЬЗЯ: носить пиротехнические игрушки в карманах; сжигать их в костре; разбирать изделия и подвергать их механическим воздействиям; работать с пиротехническими изделиями в нетрезвом состоянии; курить, работая с пиротехникой; допускать разведения открытого огня в помещении, где хранятся изделия; использовать пиротехнические игрушки в отсыревшем виде и для озорства. Необходимо хранить пиротехнические изделия в недоступном для детей месте, располагать их вдали от нагревательных приборов и применять только по назначению.